鸭嘴阀安装参数及示意图

鸭嘴阀安装前需要准备的事情：

1. 核对工况与阀的型号、安装方式、技术参数、技术要求（耐压或背压、耐温、耐腐蚀条件）是否相符。 2. 检查阀的内外有无认为损坏，检查阀内有无脏物等。

3. 检查安装管道外表面或连接法兰有无毛刺，有无变形，是否光滑平整。

鸭嘴阀的安装过程

1 .套接式橡胶缓闭逆止阀的安装，应使阀的内径与连接管道的外径正确匹配；套入深度应符合相对应的要求；管道外表可图加水工胶密封；卡箍卡口之间应适当加橡胶垫片，然后拼紧连接螺栓；若橡胶缓闭逆止阀采用辅助衬管，连接时，辅助衬管与预留管应密封焊牢，并适当增加强筋提高强度和刚性。 2. 法兰式安装时，排水管的出口法兰尺寸应与橡胶缓闭逆止阀的连接法兰尺寸相对应，法兰与法兰之间就视具体情况，加装密封垫，保证连接紧固后的绝对密封；还要注意不能碰坏橡胶缓闭逆止阀的法兰唇边。 3. 其他方式安装时，参照上述要求。 4. 当公称直径大于DN800时，由于阀体重量较大，加之工作时，阀体腹腔中有大量的水及水流冲击，须增加一支承拉杆，通过阀体上的吊环，将阀体长期稳固的吊起。

鸭嘴阀安装注意事项

- 阀体在搬运，贮存、安装中，要避免不规范操作。 2. 如阀体长期保存，要防止明火。严禁叠放。 3. 正常使用中，无需维护，但要防止尖硬物戳穿阀体。 4. 工作部位不能有物体的挤压，以免影响它的自然开启和关闭。