电站用典型气动截止阀简介及故障分析

内容来源自网络


				气动截止阀门，广泛用于火电厂、核电厂的重要系统中，是保证电站的安全生产的重大关键设备。在实际运行中，因其手动机构设置、盘根失效、操作不当、进气流量不足等原因出现了较多故障，威胁着电站的安全稳定运行。本
				





 气动截止阀门，广泛用于火电厂、核电厂的重要系统中，是保证电站的安全生产的重大关键设备。在实际运行中，因其手动机构设置、盘根失效、操作不当、进气流量不足等原因出现了较多故障，威胁着电站的安全稳定运行。本文以SEREG厂家生产的气动截止阀为例，对电站用典型气动截止阀的工作原理进行了分析，对中性点的设置进行了详细阐述，对电站中使用的SEREG气动截止阀和类似的气动截门的运行及故障处理提供了依据。
 1 气动截止阀门工作原理介绍
 气动截止阀门工作原理：使用压缩空气作为动力源的阀门大部分采用远程控制，由主控室手动或自动触发动作指令，使进、排气电磁阀动作，向执行机构内供、排压缩空气。压缩空气作用在活塞或隔膜上，克服阀门动作的摩擦力和阀杆上的弹簧弹力，从而压下（对于失气开阀门）或提起（对于失气关阀门）阀杆，带动阀芯上下动作，使阀门打开或关闭。
 在阀门失气，驱动头内无压缩空气时，阀门会按照系统的要求处于全开或全关的安全位置。电厂用仪用压缩空气，供气压力一般为4～9bar，在进入到阀门之前，首先通过过滤器将压缩空气过滤、净化，然后通过减压阀减压，入口压力表的读数不超过4bar。压力调整是能通过调节安装在减压阀顶部的调节螺钉来实现的，调节前要先拧松保护盖。
 最为常见和应用最广泛的气动截止阀门四种类型是：手轮的失气关闭阀门、手轮的失气开启阀门、无手轮的失气关闭阀门、无手轮的失气开启阀门。
 2 气动截止阀门结构简介
 气动截止阀门广泛用于常规电厂及核电站的重要系统中，在大亚湾核电站、岭核电站的每个机组各装备有气动截止阀。对于现场用气动阀，为了防止气源失去时，自动不可操作，都设有手动操作机构。在正常运行时，手动机构被锁定在不影响阀门正常动作的安全位置（习惯称之为“中性点”），以便在主控室或操作室远程控制。在紧急情况下，即气动回路故障，气源失去或其它原因引起的气动伺服机动作而带来的远程操作失效，可由操作人员使用手动机构将阀门从安全位置反向打开或关闭，达到控制阀门开关的目的，也可以根据系统需要将阀门固定在所需的开关位置。
 气动截止阀的主要部件有：手轮、蝶簧、隔膜、隔膜腔、阀芯、阀体等。其具体结构，见图1。 






 3 气动截止阀门中性点设置
 所谓气动截止阀的中性点是指当阀门正常运行时，手动装置固定在某一不影响气动操作的位置，这一位置区间称为中性点，中性点不是一个点，而是一段小区域。
 在国内许多电站，因气动截止阀的手动机构的位置设置，而引起阀门关度（开度）不够造成内漏（行程短）的现象时有发生。大亚湾核电站投运以来，核岛气动截止阀门曾发生过多起因密封不严造成的内漏。如：1999年6月27日大亚湾D1REN121VP关闭不严；1999年7月26日大亚湾D1REN121VP关闭不严；2000年9月8日大亚湾D2REN124VP关闭不严；2000年10月13日大亚湾D2REN121VP关闭不严等。
 为保证机组的安全稳定运行，DNMC维修人员被迫在机组功率运行期间进入安全壳现场进行抢修，造成了维修人员的受照剂量增加，同时也影响了机组的安全运行水平。经过现场的检查、维修情况可以看出，这些阀门内漏故障的造成原因都是由于阀门手动机构装置的位置设置的不正确，阻碍了阀门阀芯的正常关闭，造成了阀门关闭不严，引起内漏。
 气动截止阀为全开全关阀，通常都配有手动操作机构，按失气后的安全位置可分为失气关和失气开两种，按手动机构的配置方式不同，又分为直接式和间接式两种。在阀门自动远程控制投用，正常运行时手动机构被设置在中性点位置，以保证气动执行机构顺利动作。在气源失去、气动机构气缸或隔膜漏气等气动机构不可用的紧急情况下，可利用手动机构开关阀门，或根据系统需要将阀门固定在某一要求位置，达到阀门的设计功能，满足实际系统需求。
 在核电站现场的直接式气动阀上都用金属链栓着一个金属勺尺，称为中性点勺尺，这是DNMC维修人员维修后，调整定好中性点，以手轮的下平面到气动头锁紧器上平面的距离加工而成的。这个勺尺供运行人员及其他部门的现场操作人员等不熟悉阀门结构的人员，手动操作阀门以后恢复手动装置设置使用的即可。
 在火电厂，气动阀门一般用在减温水等重要系统中，在核电站气动截止阀还有一部分被用作安全壳隔离等重要系统中，其功能和可靠性的完备，将直接影响到电厂的安全稳定运行，甚至是核安全。如果手动机构在操纵杆中设定得不正确，当阀门进行气动操作时，手动机构会干扰气动操作，使之不能关严而引起内漏，或者不能全开而造成流量不足，丧失阀门应有的功能。因此正确设置每个阀门的手轮机构位置，保证远程操作控制，是所有进行此类阀门操作人员的必修课。特别是在核电厂中，该类阀门在核安全系统中被普遍使用，掌屋该类阀门的基本知识是提高电站安全运行水平，保证核安全的重要保证。


♂
 同时，由于设备维修、磨损、安装误差等原因会造成阀门的中性点会在小范围内不断变化，因此气动截止阀的中性点勺尺尺寸不是一成不变的，在阀门的维修或检查后要重新定做新的勺尺，以保证阀门的开关正确性。在设备使用寿期内，造成阀门中性点变化的因素很多，如：更换气动头隔膜、更换蝶簧、阀杆的拆装与检修等造成轴向部件发生了位置变动；阀芯或阀座密封面研磨和更换，使轴向部件发生了位置变动；气动头支撑柱螺栓的更换、松紧度改变等原因造成轴系部件位置变动；维修后的气动头密封性试验，因为高压引起阀杆变化，轴系固定件松动，造成轴向部件位置变动；阀芯与阀座密封面在不断开关中冲撞引起的自然损耗；现场操作人员手动操作中不注意，造成的中性点勺尺的混用、丢失等原因。
 中性点设置计算：现在以失气关、直接式手轮气动截止阀为例，介绍中性点设置原理及过程。此类气动截止阀手轮与阀杆是在一条直线上，如图2所示。此类阀门的中性点设置计算方法如下（参见图2）：






 H：阀门关闭，手动机构在气动头操纵杆导套中至下止位时，测量锁紧器到手轮轴下表面的距离；H1：手动机构在气动头操纵杆导套中至上止位时，能测量锁紧器到手轮轴下表面的距离；H2：阀门全开位（阀瓣/阀体的背密封接触）时，能测量锁紧器到手轮轴下表面的距离。
 那么，手动杆在气动头操纵杆导套中有效移动距离为：
 

 手动机构在气动头操纵杆导套中可设中性点为L，阀门的行程为C。则中性点设置应为：
 

 考虑到运行压力对轴系部件的影响和中性点设定者测量误差因素，故阀门手动机构的设置位置最好应为中间位置：J1=J2=（H1-（H+C））/2，一般应大于2mm。
 所以在制定“中性点”勺尺时，一般为最佳限值的1/2为准。中性点勺尺长度为：
 

 有些阀门以关闭严密为主要功能或有些阀门对全流量有严格要求时，对勺尺长度上要有一定的考虑，保证实现阀门的主要功能。检查中性点调整得是否正确，是用气动控制将阀门全开、关一次，然后在上下点位松开锁紧器，用手轮可以轻松摇动1/2圈，就可认为是正确性的。如果有一个位置受力，就说明中性点设置有问题，需重新调整位置设置。需要指出的是，由于加工、安装、调试等因素影响，每个阀门的勺子都是唯一的，不能多个阀门混用。而且只要轴系部件相对位置发生变化（解体检修/打压试验/调整阀杆长度），需要重新标定勺子或重新加工，不可再用。
 4 其它常见故障类型
 对于SEREG气动截止阀门有预防性维修和纠正性维修两种，其中，纠正性维修是针对正常运行期间发生的一些故障进行处理，在正常的运行中，气动截止阀常见的主要故障及处理措施主要表现在以下几个方面：
 ①阀体/阀盖间泄露：原因—可能是密封垫损坏、阀盖螺母力矩不够、密封焊层损坏。处理措施—可以更换密封垫，检查力矩，重新密封焊。
 ②填料泄露：原因—可能是填料压盖螺母力矩不够、填料本身损坏。处理措施—应按照规定的力矩检查并重新拧紧，更换新填料。
 ③内部密封失效（内漏）：原因——可能是填料太紧、密封面损坏、碟形弹簧破裂或调整错误。处理措施——可以进行检查力矩，更换碟形弹簧或重新调整碟簧。
 ④不能关闭或关闭不完全或太慢：原因—可能是手动操作机构的位置不对、填料太紧、阀杆被卡住、碟簧短裂。处理措施——可以对手动操作机构检查并做FRATOL试验，检查填料力矩，更换阀杆组件、碟形弹簧。
 ⑤不能开启或开启不完全：原因——可能是备用手动机构处于不正确的位置、空气压力太低、填料太紧、阀杆被卡住、电磁阀或电路故障。处理措施—可以对手动操作机构检查并做FRATOL试验，检查并重新调整空气压力、检查填料力矩，更换阀杆组件、检查电路或电磁阀。
 ⑥从执行机构侧孔漏气：原因—可能是隔膜破裂、轴密封损坏。处理措施—需要更换隔膜和轴密封组件。
 ⑦气动轴出口漏气：原因—可能是导向密封环破裂。处理措施——应更换密封环。
 ⑧无运行信号：原因——可能是电路故障或限位开关故障。处理措施——应该检查电路和限位开关。
 ⑨不能操作：原因—仪表、电气、机械等综合因素。处理措施——应对阀门进行全面的检查。






﻿    
采购前阀门选型的步骤和依据：




在流体管道系统中，阀门是控制元件，其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要，所以，了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。

            阀门行业到目前为止，已能生产种类齐全的闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、电动阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切断阀等12大类、3000多个型号、4000多个规格的阀门产品；最高工作压力为600MPa，最大公称通径达5350mm，最高工作温度为1200℃，最低工作温度为-196℃，适用介质为水、蒸汽、油品、天然气、强腐蚀性介质（如浓硝酸、中浓度硫酸等）、易燃介质（如笨、乙烯等）、有毒介质（如硫化氢）、易爆介质及带放射性介质（金属钠、-回路纯水等）。

            阀门承压件材质铸铜、铸铁、球墨铸铁、高硅铸铁、铸钢、锻钢、高、低合金钢、不锈耐酸钢、哈氏合金、因科镍尔、蒙乃尔合金、双相不锈钢、钛合金等。并且能够生产各种电动、气动、液动阀门驱动装置。面对如此众多的阀门品种和如此复杂的各种工况，要选择管道系统最适合安装的阀门产品，我以为，首先应了解阀门的特性；其次应掌握选择阀门的步骤和依据；再者应遵循选择阀门的原则。

            1．阀门的特性一般有两种，使用特性和结构特性。

            使用特性：它确定了阀门的主要使用性能和使用范围，属于阀门使用特性的有：阀门的类别（闭路阀门、调节阀门、安全阀门等）；产品类型（闸阀、截止阀、蝶阀、球阀等）；阀门主要零件（阀体、阀盖、阀杆、阀瓣、密封面）的材料；阀门传动方式等。结构特性：它确定了阀门的安装、维修、保养等方法的一些结构特性，属于结构特性的有：阀门的结构长度和总体高度、与管道的连接形式（法兰连接、螺纹连接、夹箍连接、外螺纹连接、焊接端连接等）；密封面的形式（镶圈、螺纹圈、堆焊、喷焊、阀体本体）；阀杆结构形式（旋转杆、升降杆）等。

            2．选择阀门的步骤和依据大体如下：

            ⑴选择步骤

            1.明确阀门在设备或装置中的用途，确定阀门的工作条件：适用介质、工作压力、工作温度等等。

            2.确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式：法兰、螺纹、焊接等。

            3.确定操作阀门的方式：手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。

            4.根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料：灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。

            5.确定阀门的型式：闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、节流阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀、等。

            6.确定阀门的参数：对于自动阀门，根据不同需要先确定允许流阻、排放能力、背压等，再确定管道的公称通径和阀座孔的直径。

            7.确定所选用阀门的几何参数：结构长度、法兰连接形式及尺寸、开启和关闭后阀门高度方向的尺寸、连接的螺栓孔尺寸和数量、整个阀门外型尺寸等。

            8.利用现有的资料：阀门产品目录、阀门产品样本等选择适当的阀门产品。

            ⑵选择阀门的依据在了解掌握选择阀门步骤的同时，还应进一步了解选择阀门的依据。

            1.所选用阀门的用途、使用工况条件和操纵控制方式。

            2.工作介质的性质：工作压力、工作温度、腐蚀性能，是否含有固体颗粒，介质是否有毒，是否是易燃、易爆介质，介质的黏度等等。

            3.对阀门流体特性的要求：流阻、排放能力、流量特性、密封等级等等。

            4.安装尺寸和外形尺寸要求：公称通径、与管道的连接方式和连接尺寸、外形尺寸或重量限制等。⑤对阀门产品的可靠性、使用寿命和电动装置的防爆性能等的附加要求。（在选定参数时应注意：如果阀门要用于控制目的，必须确定如下额外参数：操作方法、最大和最小流量要求、正常流动的压力降、关闭时的压力降、阀门的最大和最小进口压力。）根据上述选择阀门的依据和步骤，合理、正确地选择阀门时还必须对各种类型阀门的内部结构进行详细了解，以便能对优先选用的阀门做出正确的抉择。管道的最终控制是阀门。阀门启闭件控制着介质在管道内的流束方式，阀门流道的形状使阀门具备一定的流量特性，在选择管道系统最适合安装的阀门时必须考虑到这一点。

            如下为选择阀门应遵循的原则：

            ⑴截止和开放介质用的阀门流道为直通式的阀门，其流阻较小，通常选择作为截止和开放介质用的阀门。向下闭合式阀门（截止阀、柱塞阀）由于其流道曲折，流阻比其他阀门高，故较少选用。在允许有较高流阻的场合，可选用闭合式阀门。

            ⑵控制流量用的阀门通常选择易于调节流量的阀门作为控制流量用。向下闭合式阀门（如截止阀）适于这一用途，因为它的阀座尺寸与关闭件的行程之间成正比关系。旋转式阀门（旋塞阀、蝶阀、球阀）和挠曲阀体式阀门（夹紧阀、隔膜阀）也可用于节流控制，但通常只能在有限的阀门口径范围内适用。闸阀是以圆盘形闸板对圆形阀座口做横切运动，它只有在接近关闭位置时，才能较好地控制流量，故通常不用于流量控制。

            ⑶换向分流用的阀门根据换向分流的需要，这种阀门可有三个或更多的通道。旋塞阀和球阀较适用于这一目的，因此，大部分用于换向分流的阀门都选取这类阀门中的一种。但是在有些情况下，其他类型的阀门，只要把两个或更多个阀门适当地相互连接起来，也可作换向分流用。

          ⑷带有悬浮颗粒的介质用阀门当介质中带有悬浮颗粒时，最适于采用其关闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如果关闭件对阀座的来回运动是竖直的，那末就可能夹持颗粒，因此这种阀门除非密封面材料可以允许嵌入颗粒，否则只适用于基本清洁的介质。球阀和旋塞阀在启闭过程中对密封面均有擦拭作用，故适宜用在带有悬浮颗粒的介质中。目前，无论在石油、化工，还是在别的行业的管道系统，阀门应用、操作频率和服务千变万化，要控制或杜绝那怕是低微的泄漏，最重要、最关键的设备还数阀门。管道的最终控制是阀门，阀门在各个领域的服务和可靠表现是独一无二的。

          采购后阀门检查及维修保养

          阀门维修保养不及时，造成阀门失修渗漏或开关不灵;阀门未定期检修试压，甚至使用多年未进行清洗、试压和技术鉴定，致使杂物沉积于阀内，关闭不严，严重渗油、窜油;阀门检修后未关闭，或者拆除阀门后未封堵管口;阀门尘兰垫片使用了不耐油不耐压材料等。因此，要加强对阀门的检查，力争做到防患于未然。

          　　
          阀门检查的主要内容：

          　　
          1、阀杆动密封及法兰垫片静密封处是否渗漏
          2、启闭状态是否正常

          　　
          3、阀体有无损伤及渗漏等异常现象4、将平时常开或常闭的阀门转动1～2圈或做1次升降试验

          　　
          5、对常开或常闭阀门阀杆部位润滑
          6、检查和调试气动阀门的动力头及电气系统