DG型次高压锅炉给水泵的基本常识

DG型次高压锅炉给水泵的概述：
    DG型次高压锅炉给水泵为卧式多级单吸节段式离心泵，其系列锅炉给水泵是专为更新改造的新系列工业蒸汽锅炉配套的高效节能产品，不仅适用于中、低压锅炉给水，也适用于工厂、城市高扬程输水。

DG型次高压锅炉给水泵的型号说明：
例DG5－27×3
DG－单吸、多级锅炉给水泵
5－流量(m3/h)
27－泵单级扬程（m）
3－泵级数

DG型次高压锅炉给水泵的结构型式：
　　泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进、出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，泵体下部制有放余水的管螺孔。
　　叶轮为单吸闭式，设置平衡盘平衡绝大部分轴向力，同时设有推力轴承来承受可能残存的小部分轴向推力，轴承的布置使轴处于稳定的拉杆状态。叶轮在装配前均须作严格的静平衡校验，以保证运行的平稳。
　　泵轴由两个巴氏合金滑动轴承支承，轴承装在泵悬架中的轴承体内，用稀油润滑。
　　在泵体上设有密封环，可以提高泵的容积效率，另一方面也可以避免高压水回流入吸入室，扰乱进水流场，可以保证水泵的吸入性能。
　　轴封一般为软填料密封，水泵工作时可引少量介质至填料函处，也可外接冷却润滑水，起水封及冷却润滑作用。按用户的需要，可以将填料密封改为机械密封。
　　泵壳可在轴线处轴向拆开，DG型泵吸入口垂直向上，吐出口垂直向上，与轴心线垂直。

DG型次高压锅炉给水泵的参数范围：

流量Q 17.4~180m³/h
　　扬程H 409~1050m

DG型次高压锅炉给水泵的主要零部件材质为：
　 进、出水段：ZG230-450
　　中段 ：ZG230-450
　　导叶 ：QT450
　　叶轮 ：QT450
　　主轴 ：40Cr
　　密封环 ：QT450
　　轴套 ：HT250
　　平衡盘 ：ZG2Cr13
　　平衡环 ：锡青铜

以上内容均由湖南中大节能泵业有限公司整理提供