概述 
NYP系列内啮合高粘度泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由 于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛应用于不同性质，不同粘度的介质输送。
适用介质温度：-10℃ —200℃（NYPO.78和NYP2.3的适用温度为-10℃ —80℃)。
适用介质粘度：1.0cSt—300,000cSt(NYPO.78和NYP2.3的适用粘度为1.0cSt—10,000cSt）。

高粘度内齿泵的优点：
（1）输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低。
（2）有很强的自吸性能。
（3）正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可200℃。
（4）内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。
（5）泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转还来改变泵的流量。
（6）特别适用高粘度稠度介质的输送。

型号含义

| NYP | 7.0 | A |
| --- | --- | --- |
| 内齿轮 | 理论排量L/100r | 改进设计顺序号 |

●NYP系列内齿合高粘度泵性能参数表

| 型号 | 流量 | 压力 Mpa | 吸入及排出管口径 | 必须汽蚀余量m | 效率 % | 减速方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | I/min |  |  |  |  | 功率 KW | 转速 r/min | 减速机 |
| NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 |
| NYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | Rp2 |  | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 |
|  | 8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 |  | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 |
|  | 10 | 166.7 |  | Rp2 |  | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 |
|  | 12 | 200 |  | Rp2 |  | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 |
| NYP30/1.0 | 18 | 300 |  | ￠80 |  | 54 | 15 | 305 | YCJ112 |
|  | 22 | 366.7 |  | ￠80 |  | 58 | 15 | 359 | YCJ112 |
|  | 28 | 466.7 |  | ￠80 |  | 65 | 15 | 479 | YCJ112 |
| NYP50/1.0 | 50 | 833.3 |  | ￠150 |  | 52 | 37 | 128 | YCJ315 |
|  | 80 | 1333.3 |  | ￠150 |  | 58 | 45 | 208 | YCJ355 |
|  | 100 | 1666.6 |  | ￠150 |  | 65 | 55 | 253 | YCJ355 |
| NYP3/1.0 | 1.5 | 25 |  | Rp11/2 |  | 43 | 3 | 480 | 皮带轮传动 |
|  | 2 | 33.3 |  | Rp11/2 |  | 43 | 3 | 640 |  |
| NYP10/1.0 | 8 | 133.3 |  | Rp2 |  | 43 | 7.5 | 303 |  |
|  | 10 | 166.7 |  | Rp2 |  | 49 | 7.5 | 357 |  |
|  | 12 | 200 |  | Rp2 |  | 51 | 7.5 | 475 |  |
| NYP3/1.0 | 3 | 50 | 1 | Rp11/2 |  | 55 | 3 | 960 | Y132S-6 | 与电机直联 |
| 密封方式为机械密封 |