核级隔膜阀阀杆螺母与阀盖配合尺寸的设计

内容来源自网络


				1概述核级直通式隔膜阀是引进英国Saunders公司技术，目前已在国内核电站上得到应用。本文主要介绍该阀阀杆螺母过盈量的设计及如何选择合理的过盈量，并从理论上提出生产装配过程中阀杆螺母与阀盖装配所允许的合理范
				





 1 概述
 核级直通式隔膜阀是引进英国Saunders公司技术，目前已在国内核电站上得到应用。本文主要介绍该阀阀杆螺母过盈量的设计及如何选择合理的过盈量，并从理论上提出生产装配过程中阀杆螺母与阀盖装配所允许的合理范围，从而确保使用的可靠性与安全性。
 2 阀杆螺母的特点和安装要求
 核级直通式隔膜阀为多回转阀门（图1），由手轮（或其他执行机构）带动阀杆绕轴线回转运动，经由阀杆螺母（图2）的传递带动隔膜组件上下运动，从而使阀门达到开启或关闭。阀杆螺母主要由螺纹面和光滑面两部分组成。在阀门的开关过程中起传递轴向力和力矩的作用。当阀杆绕轴线回转运动时，其T形螺纹与阀杆螺母接触后传递摩擦力矩和轴向力。根据作用力和反作用力原理，阀杆螺母同时受到相反方向的螺纹摩擦力矩和阀杆轴向力的作用，在阀门开启过程中会因转矩过大使阀杆螺母发生轴向滑移从而造成失效。为此，应保证阀杆螺母与阀盖接触面间过盈配合，在正常传递摩擦力矩和轴向力时，阀杆螺母不发生位移或者塑性变形。



 
1.手轮2.阀盖3.阀杆螺母4.隔膜组件5.阀体
图1 直通式隔膜阀




图2 阀杆螺母



 3 阀杆螺母的设计
 阀门的工作压力PN=2.0MPa，温度t≤85℃。阀杆选用的材料为17－4PH，阀杆螺母的材料为QAl9－4。过盈连接计算时假设连接零件中的应力处于平面应力状态（即轴向应力为0），应变均在弹性范围内，材料的弹性模量均为常量，配合面上压力为均匀分布。
 过盈连接主要用以承受轴向力或传递转矩，或者同时兼有以上两种作用。为了保证过盈连接的工作能力，强度计算必须包含两个方面。一是在已知载荷的条件下，计算配合面间所产生的压力（压强）以及产生这个压力（压强）所需最小的过盈量δmin，并根据材料自身的极限条件算出配合面间所允许产生的最大压力（压强）和由这个压强所需的最大过盈量δmax，从而确定过盈尺寸的极限范围（δmin，δmax）。二是在所确定极限范围的过盈尺寸中，按标准选取合适的过盈量，并计算在各自最大和最小过盈量时的压紧力及相对应的转矩。
 3.1 配合面间传递载荷所需要的最小压强
 过盈连接的配合面间的径向应力所传递的载荷类型分3种情况。
 （1）传递轴向力
 当连接面只传递轴向力Fa时（图3），应保证连接在此载荷下不发生轴向位移。此时在配合面间产生的最小压强pFmin为
 
（1）
 式中 pFmin———配合面间产生的最小压强，MPa
 Fa———系统产生的轴向力，N
 d———配合的公称直径，mm
 l———配合长度，mm
 μ———配合面间的摩擦系数




图3 受轴向力



 配合面间的摩擦系数与配合面的状态、材料及润滑情况等因素有关（表1），需由试验确定。



 表1 过盈连接配合面间的摩擦系数






♂
 （2）传递转矩
 当连接面只传递转矩T时（图4），应保证连接在此载荷下不发生轴向位移。此时在配合面间产生的最小压强pTmin为
 
（2）




图4 承受转矩



 （3）同时传递转矩和轴向力
 当连接面同时传递转矩T和轴向力Fa时，应保证连接在此载荷下不发生轴向位移。此时在配合面间产生的最小压强phmin为
 
（3）
 3.2 过盈连接的最小过盈量
 根据材料力学有关壁厚圆筒的计算理论，在径向压力为p时的过盈量δ为
 
（4）
 由式（1） ～（3）可知，过盈连接传递载荷所需要的最小计算过盈量δcmin为
 
（5） 
 式中 C1———被包容件（阀杆螺母）的刚性系数
 
（6） 
 C2———包容件（阀盖）的刚性系数
 
（7） 
 d1———被包容件（阀杆螺母）的内径，mm 
 d2———包容件（阀盖）的外径，mm
 μ1、μ2———被包容件（阀杆螺母）和包容件（阀盖）材料的泊松比
 E1、E2———被包容件（阀杆螺母）和包容件（阀盖）的弹性模量，MPa
 式（4）和式（5）中δ和δcmin分别当配合面间径向压力为p和pmin时产生。
 由式（1）～（3）可知，当传递载荷一定时，配合长度l越短，所需的径向压力p就越大。由式5可知，当p增大时，所需的过盈量也随之增大。因此为了避免在载荷一定时需用较大的过盈量而增加装配时的困难，配合长度不宜过短，一般推荐采用l≈0.9d。但应注意，由于配合面上应力分布不均匀，当l＞0.8d时，应考虑两端应力集中的影响，并从结构上降低应力的集中。
 式（5）中所求的δcmin之所以被称为最小计算过盈量，是因为其不考虑装配后配合面之间的微观峰尖将被擦去或者压平一部分（图5），适用于温差法装配。此时最小过盈量δmin=δcmin（μm）。但若采用压入法装配时，配合面之间的微观峰尖将被擦去或者压平一部分，此时求出的δcmin即为理论值，应再加上被压平的部分Δ，即




图5 压入法装配时配合表面擦去部分



 
（8）
 式中 Rz1———被包容件（阀杆螺母）结合面微观不平度10点高度，μm
 Rz2———包容件（阀盖）结合面微观不平度10点高度，μm 
 表面微观不平度10点高度Rz随表面粗糙度而异（表2）。 



表2 加工方法、表面粗糙度及表面微观不平度10点高度Rz μm






♂
 3.3 过盈连接的最大过盈量
 根据材料特点，任何金属材料有其极限破坏应力强度值。材料强度常用的参数为抗拉强度σb和屈服强度σs。对于过盈连接来说，当配合面间的压强逐渐增大时，配合面的尺寸过盈量也随之增大。但当压强达到一定量时，就会使得包容件或者被包容件中较软的一方产生永久塑性变形，造成零部件尺寸发生变化使得配合失效。此时配合面间的压强即为零件不产生塑性变形所允许的最大压强pmax。
 对于塑性材料制成的被包容件（阀杆螺母），在不产生塑性变形所允许的最大压强psmax1为
 
（9）
 式中 α's———系数
 
（10）


 

 对于脆性材料制成的被包容件（阀杆螺母），不产生塑性变形所允许的最大压强pcmax1为
 
（11）
 对于塑性材料制成的包容件（阀盖），不产生塑性变形所允许的最大压强psmax2为
 
（12）
 式中 α———系数
 
（13）




 对于脆性材料制成的包容件（阀盖），在不产生塑性变形所允许的最大压强pcmax2为
 
（14）
 式中 b———系数
 
（15）




 pmax取psmax1和psmax2中较小值，即pmax=min（psmax1，psmax2）。
 由此零件不产生塑性变形所允许的最大过盈量δmax为
 
（16） 
 4 选择公差配合
 根据δmax和δmin，可以选择适合的过盈量Ymin和Ymax，在保证传递载荷的前提下Ymin≥δmin，在保证连接件不产生塑性变形时Ymax≤δmax。
 例如，已知d=22mm，d1=11mm，d2=38mm，经计算得出δmax=52.44μm，δmin=9.861μm。按GB/T1801－2009，以基孔制选取配合，则d=22mm查得H6级的公差范围为0～+13μm，由于需保证Ymin≥δmin，即Ymin≥13+9.861=22.861μm。至少要选取r5级公差带，其最小极限偏差为+28μm。再查r5级公差带最大极限偏差为+37μm作为Ymax，满足Ymax≤δmax，说明此公差带选择合适。选取公差带等级（如7级或者6级）可按实际需要或者生产设备加工精度等级来考虑。若Ymin选择过大会造成压入（拉出）时受力过大，造成安装（拆卸）困难，并存在过盈配合件压入变形问题。
 5 过盈连接最大压入力和拉出力
 当采用压入法装配并准备拆开阀门时，其最大压入力Fmax和拉出力Fmax'为
 
（17）
 
（18）
 为保证最基本的载荷传递，理论上存在的最小压入力Fmin和拉出力Fmin'为
 
（19）
 
（20）
 6 过盈连接允许的最小转矩和最大转矩
 在阀门开启过程中由于阀杆螺母同时承受轴向力和转矩，而轴向力跟转矩间也有着一定的联系。因而可以将轴向力转化为转矩，并求出满足最小压强pmin时的转矩Tmin，由式（3）得
 Fa=T/RFM
 式中 RFM———螺纹的摩擦半径，mm
 
（21） 
 dFP———螺纹的平均直径，mm
 αL———螺纹的升角，（°）
 
（22）
 S———螺距，mm 
 ρL———螺纹的摩擦角，（°）
 则
 
（23）
 同理
 
（24）


♂
 将过盈配合间的压强转化成等效的转矩是十分可行的方法，操作者可以根据所得转矩的数值，判定包容件（阀盖）与被包容件（阀杆螺母）间加工所得公差配合是否按规定执行，可作为检验通过压入法实现过盈配合的有效方法。
 7 阀杆螺母的装配
 阀杆螺母（过盈连接件）的装配可分为压入法、温差法和液压法等方法。
 7.1 压入法
 压入法的优点是在确定压机压力下即可进行，整个过程简单易操作。缺点在于包容件（阀盖）与被包容件（阀杆螺母）间的微观峰尖将被擦去或者压平一部分，相对影响过盈配合量的精度。
 7.2 温差法
 采用温差法装配可以得到理论上相对准确的配合过盈量，但需给出一定装配温度，并同时在该温度下进行装配。缺点是经济成本和操作难易程度相对较大。
 
（25）
 
（26）
 式中 t1———被包容件（阀杆螺母）的冷却温度，℃ 
 t2———包容件（阀盖）的加热温度，℃
 Δ0———装配间隙（d≤30mm，Δ0=d/1000。d＞30mm，取H7/g6配合的最大间隙），μm
 α1———被包容件（阀杆螺母）的线膨胀系数，1/℃
 α2———包容件（阀盖）的线膨胀系数，1/℃
 t———装配温度，℃
 7.3 液压法
 用高压油泵将油（油压可达200MPa以上）由包容件或被包容件上的油孔和油沟压入结合面间，使包容件内径胀大，被包容件外径缩小，同时施加一定的轴向力，使之相互压紧。当压紧到设定的轴向位置后，排出高压油，即可形成过盈配合。同样也可利用高压油进行拆卸。利用液压拆卸时，不需要很大的轴向力，集合面不易擦伤，但对结合面的接触精度要求较高，需要高压油泵等专用设备，因而成本更高，多适用于大型零件。
 8 结语
 对于装配需要过盈连接的阀杆螺母时，首先要考虑实际的制造加工能力，选择合理的装配方式。当小批量时，可选择单配形式。若成批生产，各连接的承载能力和装配性能相差较大。这时，采用分组选择装配，可在保证加工经济性的前提下，使各连接的实际过盈接近。此外使用压入法装配时还须对准压入的方向，以免产生装配位置误差。配合后为保证过盈配合的可靠性可采用力矩检验法，即按额定最小力矩反向旋转观察是否可将阀杆螺母旋出配合孔，如被拉出则需重新定配，以确保过盈配合的质量。
 参考文献
 〔1〕杨源泉．阀门设计手册〔M〕．北京：机械工业出版社，1992．441－443．
 〔2〕赵明生．机械工程手册（第二版）〔M〕．北京：机械工业出版社，1996．4－79－4－83．
 〔3〕沈鸿．机械工程手册〔M〕．北京：机械工业出版社，1982．27－73－27－80．
 〔4〕GB/T1081－2009，极限与配合〔S〕．






﻿    
采购前阀门选型的步骤和依据：




在流体管道系统中，阀门是控制元件，其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要，所以，了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。

            阀门行业到目前为止，已能生产种类齐全的闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、电动阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切断阀等12大类、3000多个型号、4000多个规格的阀门产品；最高工作压力为600MPa，最大公称通径达5350mm，最高工作温度为1200℃，最低工作温度为-196℃，适用介质为水、蒸汽、油品、天然气、强腐蚀性介质（如浓硝酸、中浓度硫酸等）、易燃介质（如笨、乙烯等）、有毒介质（如硫化氢）、易爆介质及带放射性介质（金属钠、-回路纯水等）。

            阀门承压件材质铸铜、铸铁、球墨铸铁、高硅铸铁、铸钢、锻钢、高、低合金钢、不锈耐酸钢、哈氏合金、因科镍尔、蒙乃尔合金、双相不锈钢、钛合金等。并且能够生产各种电动、气动、液动阀门驱动装置。面对如此众多的阀门品种和如此复杂的各种工况，要选择管道系统最适合安装的阀门产品，我以为，首先应了解阀门的特性；其次应掌握选择阀门的步骤和依据；再者应遵循选择阀门的原则。

            1．阀门的特性一般有两种，使用特性和结构特性。

            使用特性：它确定了阀门的主要使用性能和使用范围，属于阀门使用特性的有：阀门的类别（闭路阀门、调节阀门、安全阀门等）；产品类型（闸阀、截止阀、蝶阀、球阀等）；阀门主要零件（阀体、阀盖、阀杆、阀瓣、密封面）的材料；阀门传动方式等。结构特性：它确定了阀门的安装、维修、保养等方法的一些结构特性，属于结构特性的有：阀门的结构长度和总体高度、与管道的连接形式（法兰连接、螺纹连接、夹箍连接、外螺纹连接、焊接端连接等）；密封面的形式（镶圈、螺纹圈、堆焊、喷焊、阀体本体）；阀杆结构形式（旋转杆、升降杆）等。

            2．选择阀门的步骤和依据大体如下：

            ⑴选择步骤

            1.明确阀门在设备或装置中的用途，确定阀门的工作条件：适用介质、工作压力、工作温度等等。

            2.确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式：法兰、螺纹、焊接等。

            3.确定操作阀门的方式：手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。

            4.根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料：灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。

            5.确定阀门的型式：闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、节流阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀、等。

            6.确定阀门的参数：对于自动阀门，根据不同需要先确定允许流阻、排放能力、背压等，再确定管道的公称通径和阀座孔的直径。

            7.确定所选用阀门的几何参数：结构长度、法兰连接形式及尺寸、开启和关闭后阀门高度方向的尺寸、连接的螺栓孔尺寸和数量、整个阀门外型尺寸等。

            8.利用现有的资料：阀门产品目录、阀门产品样本等选择适当的阀门产品。

            ⑵选择阀门的依据在了解掌握选择阀门步骤的同时，还应进一步了解选择阀门的依据。

            1.所选用阀门的用途、使用工况条件和操纵控制方式。

            2.工作介质的性质：工作压力、工作温度、腐蚀性能，是否含有固体颗粒，介质是否有毒，是否是易燃、易爆介质，介质的黏度等等。

            3.对阀门流体特性的要求：流阻、排放能力、流量特性、密封等级等等。

            4.安装尺寸和外形尺寸要求：公称通径、与管道的连接方式和连接尺寸、外形尺寸或重量限制等。⑤对阀门产品的可靠性、使用寿命和电动装置的防爆性能等的附加要求。（在选定参数时应注意：如果阀门要用于控制目的，必须确定如下额外参数：操作方法、最大和最小流量要求、正常流动的压力降、关闭时的压力降、阀门的最大和最小进口压力。）根据上述选择阀门的依据和步骤，合理、正确地选择阀门时还必须对各种类型阀门的内部结构进行详细了解，以便能对优先选用的阀门做出正确的抉择。管道的最终控制是阀门。阀门启闭件控制着介质在管道内的流束方式，阀门流道的形状使阀门具备一定的流量特性，在选择管道系统最适合安装的阀门时必须考虑到这一点。

            如下为选择阀门应遵循的原则：

            ⑴截止和开放介质用的阀门流道为直通式的阀门，其流阻较小，通常选择作为截止和开放介质用的阀门。向下闭合式阀门（截止阀、柱塞阀）由于其流道曲折，流阻比其他阀门高，故较少选用。在允许有较高流阻的场合，可选用闭合式阀门。

            ⑵控制流量用的阀门通常选择易于调节流量的阀门作为控制流量用。向下闭合式阀门（如截止阀）适于这一用途，因为它的阀座尺寸与关闭件的行程之间成正比关系。旋转式阀门（旋塞阀、蝶阀、球阀）和挠曲阀体式阀门（夹紧阀、隔膜阀）也可用于节流控制，但通常只能在有限的阀门口径范围内适用。闸阀是以圆盘形闸板对圆形阀座口做横切运动，它只有在接近关闭位置时，才能较好地控制流量，故通常不用于流量控制。

            ⑶换向分流用的阀门根据换向分流的需要，这种阀门可有三个或更多的通道。旋塞阀和球阀较适用于这一目的，因此，大部分用于换向分流的阀门都选取这类阀门中的一种。但是在有些情况下，其他类型的阀门，只要把两个或更多个阀门适当地相互连接起来，也可作换向分流用。

          ⑷带有悬浮颗粒的介质用阀门当介质中带有悬浮颗粒时，最适于采用其关闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如果关闭件对阀座的来回运动是竖直的，那末就可能夹持颗粒，因此这种阀门除非密封面材料可以允许嵌入颗粒，否则只适用于基本清洁的介质。球阀和旋塞阀在启闭过程中对密封面均有擦拭作用，故适宜用在带有悬浮颗粒的介质中。目前，无论在石油、化工，还是在别的行业的管道系统，阀门应用、操作频率和服务千变万化，要控制或杜绝那怕是低微的泄漏，最重要、最关键的设备还数阀门。管道的最终控制是阀门，阀门在各个领域的服务和可靠表现是独一无二的。

          采购后阀门检查及维修保养

          阀门维修保养不及时，造成阀门失修渗漏或开关不灵;阀门未定期检修试压，甚至使用多年未进行清洗、试压和技术鉴定，致使杂物沉积于阀内，关闭不严，严重渗油、窜油;阀门检修后未关闭，或者拆除阀门后未封堵管口;阀门尘兰垫片使用了不耐油不耐压材料等。因此，要加强对阀门的检查，力争做到防患于未然。

          　　
          阀门检查的主要内容：

          　　
          1、阀杆动密封及法兰垫片静密封处是否渗漏
          2、启闭状态是否正常

          　　
          3、阀体有无损伤及渗漏等异常现象4、将平时常开或常闭的阀门转动1～2圈或做1次升降试验

          　　
          5、对常开或常闭阀门阀杆部位润滑
          6、检查和调试气动阀门的动力头及电气系统